ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА «ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ»

(Стари програм)

- Одредити потребан број равних стандардних палета  радног парка за 6 месеци и обим превоза који је дат по месецима у табели, ако се ради сваког дана 26 недеља.

|  | Месец | Обим превоза (t) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јануар | 128235 |
| 2. | Фебруар | 99234 |
| 3. | Март | 131535 |
| 4. | Април | 134543 |
| 5. | Мај | 149987 |
| 6. | Јун | 152765 |

Палетизоване пошиљке се формира од пакета димензија 570х380х230 мм и масе 60 кг. Палете су максимално искоришћене у функцији  . Дужина превожења у товареном стању је ltov=100 km, комерцијална брзина је Vk=4,72 m/s, коефицијент празног превоза палета αp=0,45, време довоза и одвоза tod = tdo =1,5 h, време манипулисања код довоза и одвоза tm=0,8 h и време размене trz=3 дана.

2.  Колики обим рада Q (t/год) је потребан, да би се у потпуности искористиле пројектоване дужине пријемно-отпремних колосека у контенерском терминалу. Пријемни колосек је пројектован за oчекиване просечне дужинe контенерских возова до Lvoz=450 m за следеће услове и податке:

- време доставе  td=4дана

- брзина превоза Vpr= 5 км/h

- време рада у току године 365 дана

- коефицијент нераспоређеног радног парка кола на мрежи Ur=0,1

- коефицијент празног трчања кола α=0.415

- дужина локомотиве 18 м

- корисна површина пода контенера Pnk=27.95 m2

- специфична утоварна површина Pn= 1,1 m2/t

Kонтенери се превозе у колима серије Sgs

3.    Одредити стварну носивост виљушкара, оптерећење по точку као и подно оптерећење ако су нам познати следећи подаци Gn - номинална носивост 2,5 t, удаљњност виљушке од предње осе виљушкара x=200 mm, конструктивна раздаљина тежишта виљушке 700 mm и удаљеност тежишта од леђа виљушке 800 mm. Сопствена маса виљушкара је Gs=2,5 t, дужина виљушкара са теретом 1700 mm, а ширина 900 mm

4.    На основу датих података једног ЖТО-а, израчунати Vk rob превоза ствари  за следећу дужину превоза ствари железницом lž=270 km Дати су следећи показатељи превоза у том ЖТО-у.

Просечна дужина трчања товарених кола у току обрта је 400 km, а коефицијент празног трчања кола 0,25. Од података на робним операцијама познати су следећи показатељи tui=10 h, NL=15000 km, NT=750 h, Uut=100 кола, U=Uist=200 кола, Lteh=120 km, tteh=12 h.

Утврдити  до каквих ће промена доћи, ако се време потребно за утоварно-истоварне операције, умањи за 30%. Остале податке усвојите са предавања.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК