ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА «ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ»

(Стари програм)

- Једно транспортно предузеће располаже са 10 000 стандардних палета радног парка за период годину дана. Паланирано је да палете буду ангажоване 305 дана са коефицијентом неравномерности γн=1,15. Палете ће бити товарене пакетима 570х380х230 mm, масе 60 кг у функцији максималног искоришћења  . Потребно је одредити могућ обим превоза у тонама за годину дана. Прорачун урадити за следеће параметре рада:

  - дужина превоза у товареном стању ltov=100km

  - комерцијална брзина vk=4,72 m/sec

  - коефицијент празног превоза палета αp=0.45

  - време довоза и одвоза tod=tdov=90 min

  - време манипулације код одвоза и довоза tm=90 min

  - време размене trz=3 дана (25)

2.  Колики обим рада Q (t/год) је потребан, да би се у потпуности искористиле пројектоване дужине пријемно-отпремних колосека у контенерском терминалу. Пријемни колосек је пројектован за oчекиване просечне дужинe контенерских возова до Lvoz=450 m за следеће услове и податке:

- време доставе  td=4дана

- брзина превоза Vpr= 5 км/h

- време рада у току године 365 дана

- коефицијент нераспоређеног радног парка кола на мрежи Ur=0,1

- коефицијент празног трчања кола α=0.415

- дужина локомотиве 18 м

- корисна површина пода контенера Pnk=27.95 m2

- специфучна утоварна површина Pn= 1,1 m2/t

Kонтенери се превозе у колима серије Sgs (25)

- Потребно је кодификовати следеће товарне јединице:

a) товарни сандук угаоне висине 3150 мм, ширине 2600 мм, који је утоварен на одговарајући вагон

б) цистерне полуприколице, измерене висине 3657 мм, ширине 2500 мм, која ће транспортовати вагоном са џепом

Такође, је потребно графички и аналитички показати, могућност превоза великих контенера висине 9’6’’, колима Sgss са аспекта товарног профила на деоници пруге  Ниш- Димитровград P/C 45.(25)

- На основу датих података једног ЖТО-а, израчунати Vk rob  за следећу дужину превоза робе железницом lž=270 km Дати су следећи показатељи превоза у том ЖТО-у: просечна дужина трчања товарених кола у току обрта је 400 km, а коефицијент празног трчања кола 0,25. Од података на робним операцијама познати су следећи показатељи tui=10 h, NL=15000 km, NT=750 h, Uut=100 кола, U=Uist=200 кола, Lteh=120 km, tteh=12 h.

а) утврдити  до каквих ће промена доћи, ако се време потребно за утоварно-истоварне операције, умањи за 20%

б) прокоментарисати Vk rob=f (tui, tteh) на датом примеру, који од параметара (tui, tteh) више утиче на промене  Vk rob (25)

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК