ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА «ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ»

(Стари програм)

- За празан контенер 1ВВ извршити метричку конверзију и то: дужинских мера (mm, m, inch-in, foot/feet-ft), мера за запремину (L, m3, in3, ft3), за масу (gm, kg, lb,унца). Обрачунате вредности унети у табелу. Код изведених мера (површинских и запреминских) само навести димензије (20).

| Мере за дужину |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере за запремину |  |  |  |  |
| Мере за масу |  |  |  |  |
| Изведене мере |  |  |  |  |

2. Изабрати врсту кола за превоз контенера серије 2В и одредити њихово искоришћење.

Контенери се утоварају чеоним виљушкаром.(20).

3. Одредити рационалну расподелу дужина превоза, у комбинованој технологији (друм-железница-друм) где пошиљаоц и примаоц немају индустријске колосеке и ако корисник захтева да се претовар обави у месту (станици-терминалу) "А" који је удаљен од пошиљаоца друмском саобраћајницом на растојању  lodvoz = 25 [km] и даље превози железницом до неког могућег места претовара, према датој шеми. Остали потребни подаци за прорачун су следећи: време преостало за реализацију превоза tv =10 [h]- (је време када се од укупно потребног времена за реализацију превоза одузму времена бављења на робним операцијама и у ранжирним станицама); Ll =270 [km] -укупна  дужина превоза контенера и ако су познате комерцијалне брзине Vkd1 = Vkd2 = 40 [km/h] друмом;  комерцијална брзина железницом Vkž = 34 [km/h]. (20)

4. У току једног месеца на превоз се нуди 100 контенера 1А са роком испоруке од 7 дана.

Одредити за колико процената се може променити маса робе која се налази у путу

уколико се време доставе скрати за само један (1) дан.(20).

5. Објаснити основне разлике у техничким карактеристикама товарних (SB/WB/CM) и

изменљивих (C/TB/CA) сандука и посебно објаснити разлике њиховох ознака В 37 и

В368 односно С15 и С 346. (20).

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

# Text boxes

L1

Ранжирна станица

Ранжирна станица

Превоз железницом    = ?

Пошиљалац

Прималац

Захтевано претоварно

место A

Могућа претоварна места

Ldl  = 20 km

Превоз друмом

Ldl  = ?

Превоз друмом