Писмени део испита из предмета «ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ»

(стари програм)

Задатак 1:  Одредити рок утовара/истовара контенерског воза у терминалу ако су познати следећи подаци: време припремних операција (пре почетка утовара/истовара), tpr =20 [min]; број кола у групи, n = 20 [kola]; број кола на којима се  истовремено  обављају  операције   (истовар/утовар), m = 5 [kola]; време трајања завршних операција, tzo = 30 [min.]; број контенера 20` (стопа) на једним колима Nk= 2 [контенера]; производност средства механизације   = 4  [конт./h] или 100 [t /h], потребно време за помоћне операције у току истовара/утовара - 1 [h]. (25)

Задатак 2:  Одредити рационалну расподелу дужина превоза, у комбинованој технологији (друм-железница-друм) где пошиљаоц и примаоц немају индустријске колосеке и ако корисник захтева да се претовар обави у месту (станици-терминалу) "А" који је удаљен од пошиљаоца друмском саобраћајницом на растојању  lodvoz = 25 [km] и даље превози железницом до неког могућег места претовара, према датој шеми. Остали потребни подаци за прорачун су следећи: време преостало за реализацију превоза tv =10 [h]- (је време када се од укупно потребног времена за реализацију превоза одузму времена бављења на робним операцијама и у ранжирним станицама); Ll =270 [km] -укупна  дужина превоза контенера и ако су познате комерцијалне брзине Vkd1 = Vkd2 = 40 [km/h] друмом;  комерцијална брзина железницом Vkž = 34 [km/h]. (25)

Задатак 3. Одредити потребан број равних стандардних палета  радног парка за обим превоза који је дат по месецима у табели, ако се ради сваког дана 24 недељe.

|  | Месец | Обим превоза (t) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јануар | 128235 |
| 2. | Фебруар | 99234 |
| 3. | Март | 131535 |
| 4. | Април | 134543 |
| 5. | Мај | 149987 |
| 6. | Јун | 152765 |

Палетизоване пошиљке се формира од пакета димензија 570х380х230 мм и масе 60 кг. Палете су максимално искоришћене у функцији  . Дужина превожења у товареном стању је ltov=100 km, комерцијална брзина је Vk=4,72 m/s, коефицијент празног превоза палета αp=0,45, време довоза и одвоза tod = tdo =1,5 h, време манипулисања код довоза и одвоза tm=0,8 h и време размене trz=3 дана.(25).

Задатак 4.

Колики обим рада Q (t/год) је потребан, да би се у потпуности искористиле пројектоване дужине

пријемно-отпремних колосека у контенерском терминалу. Пријемни колосек је пројектован за

oчекиване просечне дужинe контенерских возова до Lvoz=450 m за следеће услове и податке: време

доставе  td=4дана; брзина превоза Vpr= 5 км/h; време рада у току године 365 дана;  коефицијент

нераспоређеног радног парка кола на мрежи Ur=0,1; коефицијент празног трчања кола α=0.415;

дужина локомотиве 18м; корисна површина пода контенера Pnk=27.95 m2, специфучна утоварна

површина Pn= 1,1 m2/t ; Kонтенери се превозе у колима серије Sgs (25).

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК