Писмени део испита из предмета «ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ»

- Одредити потребну површину контенерског терминала. Терминал је опремљен са порталном дизалицом за манипулисање са контенерима. У терминал сваког дана стиже 25 контенера типа 1 C,  15 контенера типа 1 В и 10 контенера типа 1 А. Размак између контенера је 0,3 м и слажу се у две етаже. Терминал ради у две смене (смена траје 8 сати). Просечно време задржавања контенера на терминалу је ti=14 h. Остале вредности усвојити са предавања.(25)

- Одредити у колико смена  je потребно организовати робни рад ако се на превоз нуди 250(t/дан). Нормирано време утовара теретне јединице износи 1(h/t). На терминалу рад се може организовати на два претоварна места. (25).

3.  Шта означава први а шта други члан израза (25):

Број (14) означава број образца у књизи стр.301.Поглавља 6.

4. Објаснити разлике између BRT (Бруто регистарске тоне) BTKM (Бруто тонског километара). Како се изражавају и где се користе ове јединице. (25).

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

- Резултати писменог дела испита биће објављени најкасније 20.06.05. до 12,00 сати.

- Усмени део испита биће одржан 23.06.05 од 9,00 сати.

- За излазак на усмени део испита потребно је да кандидати ураде најмање два (2) тачна задатка.